## Slide 1
Point d’accès wifi – Raspberry Pi 3

## Slide 2
Prérequis

## Slide 3
Point d’accès wifi – Prérequis
Afin de configurer un point d’accès wifi sur une raspberry pi 3 il est nécessaire d’avoir :
  Raspiban Stretch LITE
  Les paquets hostapd, dnsmasq et iptables

## Slide 4
Configurer les interfaces réseau

## Slide 5
Point d’accès wifi – Interfaces réseau
  Fichier /etc/network/interfaces
  Il faut configurer le réseau local du point d’accès. Pour cela on va définir une adresse fixe, un masque réseau et une adresse de broadcast sur l’interface wifi du hostspot (ici wlan0).
  auto wlan0
  iface wlan0 inet static
  address 192.168.0.1
  netmask 255.255.255.0
  broadcast 192.168.0.255
  wireless-power off
  L’option « auto » précise que l’interface doit être configurée au démarrage du système d’exploitation.
  L’option « wireless-power » désactive la gestion automatique de l’alimentation du module wifi (option facultative mais il peut arriver que cette gestion d’alimentation pose des problèmes de coupure du module)

## Slide 6
Configurer hostapd

## Slide 7
Point d’accès wifi – Hostapd
  Fichier /etc/hostapd/hostapd.conf
  Options nécessaires :
    « interface » : Interface réseau sur laquelle bind le point d’accès
    « ssid » : SSID (nom) du réseau wifi
    « channel » : Canal wifi à utiliser
    « wpa » : Niveau de sécurité de la clé de sécurité (1 ou 2)
    « wpa_passphrase » : Clé de sécurité
    « country_code » : Code pays
  Pour vérifier si la configuration est correcte :
  > hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf

## Slide 8
Point d’accès wifi – Hostapd (fichier de configuration)
  Exemple de fichier de configuration :
  # Interface utilisée
  interface=wlan0
  # SSID du point d'accès
  ssid=wifi-consulting
  # Cannal wifi
  channel=6
  # Niveau de sécurité
  wpa=2
  # Clef de sécurité
  wpa_passphrase=Sogeti44
  # Code pays
  country_code=FR

## Slide 9
Point d’accès wifi – Hostapd (lancement au demarrage)
  Maintenant qu’hostapd est configuré il faut qu’il se lance automatiquement au démarrage de la raspberry.
  Pour cela il faut d’abord modifier le fichier « /etc/default/hostapd » :
  DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
  Ensuite, il suffit de lancer la commande :
  > sudo systemctl enable hostapd

## Slide 10
Configurer le DHCP

## Slide 11
Point d’accès wifi – DHCP
  Fichier : /etc/dnsmasq.conf
  Dans ce fichier on va configurer le DHCP pour le réseau local du point d’accès. Les options sont les suivantes :
  « interface » : L’interface réseau concernée par la configuration DHCP
  « dhcp-range » : Plage d’adresses à distribuer parmi les machines clientes avec le masque réseau et la durée de validité d’une adresse après déconnexion du client.
  « dhcp-host » : Permet de fixer une adresse IP fixe pour une adresse MAC donnée et de lui fixer un nom d’hôte
  Exemple de fichier de configuration :
  interface=wlan0
  dhcp-range=192.168.0.10,192.168.0.254,255.255.255.0,12h
  dhcp-host=F0:03:8C:BD:85:57,<nom de machine>,192.168.0.10

## Slide 12
Configuration du pare-feu

## Slide 13
Point d’accès wifi – Pare-feu
  Il faut en premier temps autoriser le « port forwarding » afin que les paquets puissent passer d’une interface réseau à l’autre :
  > sysctl –w net.ipv4.ip_forward=1
  Ensuite il faut ajouter les règles de passage d’une interface à l’autre.
  Pour autoriser chaque paquet et quel que soit le protocole utilisé à passer de wlan0 à une autre interface :
  > iptables --append FORWARD -–protocol 0 -–in-interface wlan0 –-jump ACCEPT
  Pour autoriser chaque paquet et quel que soit le protocole utilisé à passer de eth0 à une autre interface sous ces conditions :
      Il initie une nouvelle connexion mais est associé à une connexion existante.
      Il est associé à une connexion qui a déjà vu transiter des paquets dans les deux sens
  > iptables –-append FORWARD –-in-interface eth0 –m state –state RELATED, ESTABLISHED -–jump ACCEPT

## Slide 14
Point d’accès wifi – Pare-feu
  Puis finalement activer le « packet masquerading » qui permet de changer l’adresse source du paquet en l’adresse publique du réseau :
  > iptables –t nat -–append POSTROUTING –out-interface –j MASQUERADE
  Et pour finir, il faut sauvegarder cette configuration car de base le système vide les tables à chaque redémarrage.
  Pour cela il faut installer le paquet iptables-persistent.
  A son installation il va automatiquement sauvegarder l’état actuel de vos tables. Puis si vous faites des modifications par la suite il faut les enregistrer comme suit :
  > iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 (ou .v6 pour les règles IPV6 )